## Slide 1
荒野寻宝 —— 四足机器人全自主导航系统
从 3D 模型到自主决策的完整闭环
让 Cyberdog 2 四足机器人在 16m×4m 赛道上全自主完成全部六大赛段 —— 无需人工干预，启动即运行。
🔍 逆向建模
输入
STL 3D 二进制模型解析
处理
▸ 坐标变换 + Y轴分箱聚类
▸ 自动提取赛道边界线
产出▸ border_data.json 边界坐标
▸ 赛道地图.png 全貌底图
✏️ 路径编辑
工具
PyQt5 可视化编辑器
功能
▸ 地图配准 + 路点拖拽编辑
▸ 3 种插值算法：线性 | Catmull-Rom | 贝塞尔
产出▸ 50+ 关键路点 → 5000+ 稠密路点
🤖 自主导航
核心
自适应前视追踪算法
步态
▸ 7 种封装步态自动切换
▸ 赛段识别 → 步态自适应匹配
容错▸ 跌倒检测 · 卡死重试 · 漂移修正
🗺️ 逆向建模
STL → 边界线 → 坐标地图
🧭 自适应导航
弯道前视减半 · 步距自适应
🦿 多模式步态
7 种封装步态自动切换
🛡️ 三层防滑
壁虎步态 + 力控 + 漂移修正
~4300 行自主代码 · 7 种步态 · 6 赛段全自主 · 50+ 关键路点 · 5000+ 稠密路点
1

## Slide 2
三个核心技术挑战与解决方案
1
30° 斜坡防滑（第五赛段）
难点
四足机器人在 30° 斜面上极易滑落，一旦跌落整段重来
方案
三层防护：壁虎爬行步态（≥3 腿支撑 + Z 字足端）→ IMU 反馈逆补偿力（100 N/rad）→ 分段漂移在线修正
亮点
漂移检测用雅可比变换将世界坐标滑移分解为前滑 / 侧滑分量，针对性补偿
壁虎步态：≥3腿支撑 | IMU力控：fx=−100·sin(pitch) | 在线修正：前滑>3mm回拉、侧偏>2cm补偿
2
狭窄空间推球入框（第六赛段）
难点
高墙之间无法正面推球，后腿会卡墙，必须侧身操作
方案
2 层 11 子阶段状态机："70°→40°→0°" 逐段 yaw 变向，从侧身逐步转为正向推球
亮点
转不动自动后退 5cm 重试 + 转身前向外踢腿腾出空间
Phase 0：START2→A1 | Phase 1：子阶段3 ★70°→40°→0°逐段推球 | 稳球20s → 寻路 → 终点趴下
3
赛道逆向建模（赛前准备）
难点
赛题只提供 STL 3D 模型文件，没有任何世界坐标信息
方案
自研工具链：STL 二进制解析 + 坐标变换 + Y 轴分箱聚类 → 边界线 → 手动精密测绘全部物体 → 可视化编辑器配准底图编辑路点
亮点
从零搭建完整逆向建模管线，不依赖任何第三方地图生成工具
产出：border_data.json | 赛道地图.png（200 dpi） | path_config.py 50+ 关键路点
2

## Slide 3
六赛段全自主完成
▲ 赛道全貌（200 dpi）
赛道关键数据
赛段 | 步态 | 核心挑战 | 关键参数
S1 石径探路 | backward → forward | 背身起步 | target + π
S2 荒野寻珠 | forward | 撞击橙色球 | 0.22 m/s
S3 曲道冲锋 | forward + 弯道自适应 | 曲线循迹 | L = 0.25 / 0.50 m
S4 深隧寻珍 | crouch + forward | 40 cm 限高杆匍匐 | pos_z = 0.12 m
S5 孤梁稳渡 | high_fwd → slope → jump | 独木桥 + 30° 斜坡 | 三层防滑 ⚠
S6 撷金建功 | LOW run + 状态机 | 推球入框 | 70° → 40° → 0°
从 STL 模型到自主导航的完整闭环
4600+ 行自主代码，覆盖逆向建模、可视化编辑、自适应导航、多模式步态、异常自恢复。
实现 Cyberdog 2 四足机器人在 16m 赛道上全自主完成六大赛段挑战。
参赛题目：荒野寻宝 · 技术平台：Cyberdog 2 + Gazebo 11 + ROS2 Galactic
3